| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОРНЕФТЕГАЗСЕРВИС» Группа компаний www.mngs29.ru |  |
| --- | --- |

| ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ вагонов (фактические размеры зависят от модификации вагона) |
| --- |
|  | Четырёхосный цельнометаллический полувагон. Используется для перевозки массовых неагрессивных, насыпных и навалочных грузов не требующих укрытия от атмосферных осадков, а также штабельных и штучных с креплением их в соответствии с Правилами погрузки и крепления грузов. Кузов полувагона не имеет крыши, что обеспечивает удобство погрузки и выгрузки грузов. |
|  | Железнодорожная платформа. Предназначена для перевозки длинномерных, штучных и сыпучих грузов, контейнеров и оборудования, лесоматериалов, машин на колесном ходу в пределах внутреннего габарита данного вагона, не требующих укрытия от атмосферных осадков. |
|  | Рефрижераторная секция. Предназначена для перевозки грузов требовательных к соблюдению температурного режима. Позволяет поддерживать температуру перевозимых грузов от +14 °C до −20 °C при температуре наружного воздуха от −50 °C до +38 °C. |
|  | Крытый вагон. Крытый вагон предназначен для транспортировки тарно-штучных, штабельных, пакетированных и некоторых сыпучих (напр. зерно) грузов, требующих защиты от атмосферных осадков, по железным дорогам России. Используется как универсальное транспортное средство, для перевозки грузов не требующих особых условий транспортировки. |
|  | Хоппер. Вагон-хоппер обеспечивает перевозку по железным дорогам зерна и других аналогичных пищевых продуктов насыпью с гравитационной погрузкой через верхние люки и разгрузкой в межрельсовое пространство через нижние люки. Привод механизма разгрузки ручной. Данный вагон используется, также и для перевозки минеральных удобрений, при этом в качестве лакокрасочного покрытия кузова вагона применяется эмаль на основе эпоксидных смол. |

| Тип | Техническая норма загрузки, кг | Грузовое помещение | Дверной проем | Объем, м3 | Грузоподъемность, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Высота, мм | Ширина, мм |  |  |
| Крытый 4-х осный | 68 | 13800 | 2760 | 2790 | 2300 | 2000 | 120 | 68 |
| Полувагон | 69 | 12076 | 2876 | 2060 | - | 2530 | 74 | 69 |
| Платформа | 70 | 13300 | 2770 | 500 | - | - | - | 70 |
| Грузовой ГРПС-ГДР | 41 | 13580 | 2378 | 2410 | 2032 | 1995 | 75 | 41 |
| Грузовой ГРПС-БМЗ | 43 | 18600 | 2580 | 2810 | 2100 | 1900 | 130 | 43 |

| Офис ООО "МНГС": Склад ООО "МНГС": | г.Архангельск, 163057 ул. Дачная 48, 3 этаж г.Архангельск, 163015 Окружное шоссе, д.25. | Email менеджер: Email бухгалтер: тел.: факс: | mngs@mngs29.ru office@mngs29.ru +7 (8182) 613-700 +7 (8182) 688-305 |
| --- | --- | --- | --- |